## Slide 1
Armado de computadoras

## Slide 2
Consigna
Detalles
Especificaciones de equipos
Entrega
Índice

## Slide 3
Consigna
1

## Slide 4
En base a lo aprendido de toda la estructura de computadoras, vamos a proceder a armar diferentes computadoras en base a necesidades de uso determinadas y compatibilidades entre sus diferentes componentes.
Vamos a armar 9 computadoras de 3 gamas diferentes (gama alta, media y baja) en donde habrá que determinar los componentes compatibles a cada uno.
Consigna

## Slide 5
Detalles
2

## Slide 6
Detalles de armado
Para el armado vamos a tener un cuadro de especificaciones donde tendremos separado.
Procesador
Placa madre
Memoria primaria
Memoria secundaria
GPU (si es que fuera necesario)
Deberemos armar
computadoras por gama, donde cada una de estas serán o compatibles con Intel o AMD.
El tercer ordenador debe ser armado a libre criterio del estudiante.

## Slide 7
Detalles
¿Por qué esta actividad?¿Sirve este ejercicio de armar computadoras?
A la hora de trabajar en un ambiente laboral, las computadoras son una parte esencial del trabajo día a día, por lo cual la habilidad de poder armar una a base de ciertas especificaciones es una habilidad necesaria para el profesional de IT.
Recordemos que para
los diferentes componentes existen ciertas características como los sockets, frecuencia y conectores, los cuales hay que tener en cuenta para la compatibilidad.

## Slide 8
Especificaciones
de equipos
3

## Slide 9
Gama baja
Los equipos considerados de gama baja generalmente son utilizados por personas que necesitan pocos requisitos. Podríamos poner el ejemplo de una persona que trabaje en una oficina con planillas de ofimática (Excel, Word, etc.) generalmente no necesitan GPU.

## Slide 10
Gama baja - Intel
Procesador | Core i3 7100
Placa madre | Motherboard Gigabyte H410M-H V3 1200
Memoria principal | Memoria Ram OLOY OWL Black 4GB 3000 Mhz DDR4
Memoria secundaria | Disco Solido SSD 120GB HP S650 SATA III

## Slide 11
Gama baja - AMD
Procesador | Ryzen 3 2200g
Placa madre | Mother Asrock X370M-HDV AM4
Memoria ram | Memoria Team DDR4 8GB 2666MHz T-Force Delta RGB Black CL16
Memoria secundaria | Disco Sólido SSD Gigabyte 120GB 500MB/s

## Slide 12
Gama baja
Procesador | Procesador Intel Core i3 9100 4.2GHz Turbo 1151 9th Gen
Placa madre | Mother Asrock B360M-OEM WIFI
Memoria principal | Memoria GeiL DDR4 8GB 3000MHz Orion RGB Red
Memoria secundaria | Disco Solido SSD Team 128GB GX2 530MB/s
Esta computadora debe ser armada a libre criterio del estudiante.

## Slide 13
Gama media
Los equipos considerados de gama media son utilizados por personas con requisitos más exigentes que la gama baja. Podríamos poner el ejemplo que se trabaje en desarrollo con herramientas ligeras (VS code, Mysql, etc.) o también para gaming con exigencias medias, pueden llevar GPU.

## Slide 14
Gama media - Intel
Procesador | Procesador Intel Core i5 10600KF 4.8GHz Turbo Socket 1200
Placa madre | Mother ASUS PRIME B460M-A R2.0 Intel 10th Gen - Socket 1200
Memoria principal | Memoria GeiL DDR4 16GB (2x8GB) 3000MHz EVO SPEAR Phantom Gaming Edition
Memoria secundaria | Disco Rígido Toshiba 4TB N300 NAS 7200rpm 128MB
GPU | GeForce GT 1030 2GD4 LP OC

## Slide 15
Gama media - AMD
Procesador | Procesador AMD RYZEN 5 3600 4.2GHz Turbo AM4 Wraith Stealth Cooler
Placa madre | A320M Asrock
Memoria principal | Memoria Team DDR4 16GB 2666MHz T-Force Delta RGB White CL16
Memoria secundaria | Disco Sólido SSD Kingston KC600 512GB 550MB/s SATA
GPU | PNY GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 Dual Fan

## Slide 16
Gama media
Procesador | Procesador AMD Ryzen 5 5600G 4.4GHz Turbo + Wraith Stealth Cooler
Placa madre | Mother Asrock B450M-HDV 4.0 AM4 HDMI M.2
Memoria principal | Memoria GeiL DDR4 16GB 3000MHz Orion RGB Black
Memoria secundaria | Disco Sólido SSD Kingston KC600 512GB 550MB/s SATA
GPU | GeForce MSI GT 1030 2GB GDDR4 OC LP
Esta computadora debe ser armada a libre criterio del estudiante.

## Slide 17
Gama alta
Los equipos considerados de gama alta son aquellos que requieren las mejores prestaciones del mercado. Son utilizados para tareas que requieren mucho procesamiento, como minería de datos, big data, gaming, entre otras. Generalmente utilizan GPU.

## Slide 18
Gama alta - Intel
Procesador | Core i7-10700
Placa Madre | Mother Gigabyte Z590 AORUS ELITE AX Rev 1.0 ATX S1200
Memoria principal | Memoria Patriot Viper DDR4 32GB (2x16GB) 3200Mhz Steel RGB Black
Memoria secundaria | Disco Solido SSD M.2 WD 2TB Black SN850 7000MB/s NVMe PCIe Gen4
GPU | MSI GeForce RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X VENTUS 3X OC LHR

## Slide 19
Gama alta - AMD
Procesador | Amd Ryzen 7 3800xt
Placa Madre | Mother ASUS ROG STRIX B550-E Gaming AM4
Memoria principal | Memoria Patriot DDR4 32GB 3200MHz Viper Steel
Memoria secundaria | Disco Solido SSD M.2 Team 2TB Cardea C440 5000MB/s NVMe PCIe Gen4
GPU | MSI GeForce RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X SUPRIM X

## Slide 20
Gama alta
Procesador | Procesador AMD Ryzen 9 5950X 4.9GHz Turbo AM4
Placa Madre | Mother Asrock B550 Taichi
Memoria principal | Memoria Patriot Viper DDR4 64GB (2x32GB) 3200Mhz Steel RGB Black
Memoria secundaria | Disco Solido SSD M.2 Team 4TB Cardea Zero Z340 3400MB/s NVMe PCI-E x4
GPU | ASUS GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X ROG STRIX GAMING White
Esta computadora debe ser armada a libre criterio del estudiante.

## Slide 21
Entrega
4

## Slide 22
Entrega
Cada estudiante debe subir a su mochila del viajero un archivo del formato que prefiera (.pdf, .doc, .xls) con el detalle de los diferentes equipos que armó.